## Slide 1: Σχεδίαση αναλογικών φίλτρων για την επεξεργασία σημάτων ομιλίας
Αθανάσιος Ρούδης ,ΑΜ 5098
ΕπιβλέπΟΥΣΑ: Επικ. καθηγητρια Γεωργία Τσιριμώκου
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

## Slide 2: Περιεχόμενα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
FORMANT ΦΊΛΤΡΑ
ΣΧΕΔΊΑΣΗ OPAMP
ΤΟΠΟΛΟΓΊΕΣ ΜΕ OPAMP
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΦΊΛΤΡΑ FOLLOW THE LEADER FEEDBACK (FLF)
ΦΙΛΤΡΑ SALLEN-KEY
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

## Slide 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Φωνητικό Σύστημα
Το αναπνευστικό σύστημα (υπογλωττιδικό)
Ο λάρυγγας (φωνητικές χορδές)
Ο φωνητικός σωλήνας (υπεργλωττιδικό σύστημα)
Η μετάβαση από απλούς ήχους σε μια ομιλία υψηλής πολυπλοκότητας είναι αποτέλεσμα της μοναδικής ικανότητας του ανθρώπου:
να παράγει φωνή (πηγή ήχου) μέσω του λάρυγγα, και
να διαμορφώνει τον ήχο (φιλτράρισμα) με τα όργανα της άρθρωσης.

## Slide 4: Formant Φίλτρα
Εισαγωγή στα Φίλτρα Formant
Τι είναι τα Φίλτρα Formant ;
Φίλτρα που μιμούνται τα χαρακτηριστικά συντονισμού του φωνητικού σωλήνα.
Χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία σήματος ομιλίας για την παραγωγή φωνηέντων.
Βασικά στοιχεία:
Resonators
Κορυφές σε συγκεκριμένες συχνότητες (formants)

## Slide 5: Formant Φίλτρα
Formant Συχνότητα
Formant Frequency:
Συχνότητα συντονισμού (Formant)
: Ταχύτητα του ήχου
L: μήκος του σωλήνα της φωνητικής οδού

## Slide 6: Formant Φίλτρα
Μοντέλο Πηγής – Φίλτρου
Διαδικασία Παραγωγής Ομιλίας
Πηγή (Source): Οι φωνητικές χορδές δονούνται και δημιουργούν το γλωττιδικό κύμα, δηλαδή την αρχική μορφή του ήχου.
Φίλτρο (Filter): Ο φωνητικός σωλήνας (στόμα, γλώσσα, χείλη, ρινική κοιλότητα) διαμορφώνει το κύμα σε κατανοητούς ήχους και φωνήεντα.
Βασικά στοιχεία του μοντέλου: ✔ Το γλωττιδικό κύμα ως είσοδος ✔ Οι συντονιστές που ενισχύουν συγκεκριμένες συχνότητες (formants) για την παραγωγή του δίφθογγου.

## Slide 7: Formant Φίλτρα
H απόκριση συχνότητας περιλαμβάνει έναν αριθμό κορυφαίων συχνοτήτων 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3 (Formants).
Το κάθε formant χρειάζεται έναν resonator για να «εντοπιστεί» , αυτός ο resonator υλοποιείται με ένα χαμηλοπερατό φίλτρο 2ης τάξης .
Για την εύρεση των τιμών των παθητικών στοιχείων του φίλτρου χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος κώδικας MATLAB
“AA” φωνήεν
 |  | B
 | 730,1090,2390 | 33,50,62
 | 491,1350,1690 | 33,50,62
 | 730,1090,2390 | 33,50,62
 | 491,1350,1690 | 33,50,62
  Απόκριση συχνότητας
“ER” φωνήεν
Κάθε φωνήεν ανήκει σε μία ‘‘ομάδα’’ αναλόγως το πως προφέρεται

## Slide 8
Η είσοδος είναι ο παλμός Rosenberg και η έξοδος είναι η μορφή του κάθε δίφθογγου.
Τα χαρακτηριστικά του παλμού Rosenberg (χρόνος ανόδου-καθόδου, εύρος) καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του λάρυγγα.
Formant Φίλτρα
  Απόκριση στον χρόνο
“ER” φωνήεν
“AA” φωνήεν

## Slide 9
Core Functionality:
2ης τάξης χαμηλοπερατά φίλτρα
Κάθε φίλτρο μοντελοποιεί μια συχνότητα formant
Formant Φίλτρα
  2ης τάξης Resonators
Συνάρτηση μεταφοράς:
Παράμετροι κλειδιά:
Συχνότητα πόλου ()
Συντελεστής Ποιότητας (Q)
Το φίλτρο αποτελείται από 3 resonators σε σύνδεση σε σειρά.
Χρησιμοποιήθηκαν δυο τρόποι υλοποίησης:
  Με FLF τοπολογία
  Με Sallen-Key τοπολογία
Για την παρομοίωση και των δυο χρησιμοποιήθηκε ο παλμός Rosenberg

## Slide 10
Formant Φίλτρα
  Απόκριση συχνότητας ενός τυπικού Resonator 2ης τάξης
Γνωρίζοντας τα και , μπορούμε να υπολογίσουμε τα και .
(Q>0.707)

## Slide 11
Σχεδίαση OpAmp
Ο τελεστικός ενισχυτής αποτελείται από δυο στάδια :
το πρώτο που απαρτίζεται από διαφορικό ζεύγος και τον καθρέφτη ρεύματος . Παρέχει υψηλό κέρδος.
το δεύτερο στάδιο από δυο transistor κοινής πηγής .
Τρανζίστορ | w/L (m)
Μ1 | 160μ/2μ
Μ2 | 160μ/2μ
Μ3 | 20μ/1μ
Μ4 | 20μ/1μ
Μ5 | 55μ/400n
Μ6 | 20μ/2μ
Μ7 | 40μ/2μ
Μ8 | 200μ/2μ
Ο πυκνωτής αντιστάθμισης
Vdd=3.3V,Io=100 μΑ

## Slide 12
τοπολογίες me Op-Amp
  Τοπολογίες resonator
Sallen-Key Low-Pass Filter
FLF Low-Pass Filter
Χρησιμοποιώντας μια διαδοχική σύνδεση κάθε ενός τρεις φορές, προκειμένου να επιτευχθεί ένα κύκλωμα συντονιστή έκτης τάξης με συνολική συνάρτηση μεταφοράς:

## Slide 13
Ο OpAmp που υλοποιήσαμε , χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες τοπολογίες όπως αναστρέφον και μη-αναστρέφον τοπολογίες, φίλτρα 1ης και 2ης τάξης.
τοπολογίες me OpAmp
R1= 700 kΩ, R2= 7.5ΚΩ, C1=642 nF και C2= 31.3 pF
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Πειραματικά :
Fp=470.8 Hz
Θεωρητικά :
Fp=490 Hz

## Slide 14
τοπολογίες me OpAmp
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου ενός αναστρέφον OpAmp
R1=R2=1 kΩ
Freq_in=1kHz
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt

## Slide 15
Τοπολογίες me OpAmp
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου ενός μη-αναστρέφον OpAmp
R1=R2=1 kΩ
Freq_in=1kHz
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt

## Slide 16
Τοπολογίες me OpAmp
  Απόκριση συχνότητας χαμηλοπερατού φίλτρου 1ης τάξης
R1=R2= 600 kΩ
C= 256 pF
Θεωρητικά :
Fo=1kHz
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Πειραματικά :
Fo=993Hz

## Slide 17
  Απόκριση συχνότητας υψιπερατού φίλτρου 1ης τάξης
R1=R2= 600 kΩ
C= 256 pF
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Θεωρητικά :
Fo=1kHz
Πειραματικα :
Fo=1.02 kHz
Τοπολογίες me OpAmp

## Slide 18
  Απόκριση συχνότητας χαμηλοπερατού φίλτρου 2ης τάξης
R1= 15.9 kΩ, R2= 15.9 kΩ, C1= 100 nF και C2= 100 nF
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Πειραματικές :
Fo=100.628 Hz
Q=0.5
Θεωρητικά :
Fo=100.1 Hz
Q=0.5
Τοπολογίες me OpAmp

## Slide 19
  Απόκριση συχνότητας υψιπερατού φίλτρου 2ης τάξης
R1= 15.9 kΩ, R2= 15.9 kΩ, C1= 100 nF και C2= 100 nF.
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Πειραματικά :
Fo=100 Hz
Q=0.5
Θεωρητικά :
Fo=100.1 Hz
Q=0.5
Τοπολογίες me OpAmp

## Slide 20
  Απόκριση συχνότητας ολοπερατού φίλτρου 2ης τάξης
R1=2.37 kΩ, R2=2.37 kΩ, R3=2.37 kΩ, R4=2.37 kΩ και C=27 nF
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Τοπολογίες me OpAmp

## Slide 21
  Απόκριση συχνότητας ζωνοπερατού φίλτρου 2ης τάξης
Όλες οι αντιστάσεις είναι 15.9 kΩ και οι πυκνωτές 100 nF
Η κεντρική συχνότητα έχει την τιμή 103.2 Hz
Πηγή AC τάσης:
Vdc=1.65 Volt, magnitude 1Volt και πλάτος 1m Volt
Τοπολογίες me OpAmp

## Slide 22
Λόγω της παρουσίας 12 ενισχυτών στην FLF και 3 ενισχυτών στην Sallen-Key φτιάχτηκε ο αντίστοιχος καθρέφτης ρεύματος σε κάθε περίπτωση.
Το ρεύμα πόλωσης έχει την τιμή 100 μΑ .
Οι διαστάσεις των τρανζίστορ είναι :
pmos : πλάτος W = 55 μm, μήκος L = 15 μm
nmos : πλάτος W = 4 μm, μήκος L = 3.6 μm
Καθρέφτεσ ρευματοσ

## Slide 23
Φίλτρα Follow the leader feedback (FLF)
Τα FLF είναι μια μορφή σχεδίασης ενεργών φίλτρων , η οποία βασίζεται στην αρχή της αρνητικής ανάδρασης.
H έξοδος ενός <<Leader>> καθοδηγεί το επόμενο στάδιο <<Follower>> και ταυτόχρονα τροφοδοτείται από αυτό μέσω της αρνητικής ανάδρασης.
Ένας ενισχυτής παίζει τον ρόλο του αθροιστή.

## Slide 24
Οι τιμές των παθητικών στοιχείων που προέκυψαν από το MATLAB , τροποποιήθηκαν κατάλληλα για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
Χρειάστηκαν 12 καθρέφτες ρεύματος.
Φωνήεν | Συχνότητα (Hz) | R1(Ω) | R2(Ω) | C1(F) | C2(F)
AA | 730 | 700 k | 3 k | 6.9 n | 3 n
 | 1090 | 280 k | 6.7 k | 10 n | 1 n
 | 2390 | 850 k | 3.8 k | 3 n | 300 p
ER | 490 | 700 k | 7.5 k | 6.9 n | 3 n
 | 1350 | 280 k | 4.5 k | 10 n | 1 n
 | 690 | 850 k | 7 k | 3 n | 300 p
Filter
Φίλτρα Follow the leader feedback FLF- Υλοποίηση

## Slide 25
Φωνήεν | Ιδανική συχνότητα (Hz) | Πειραματική συχνότητα (Hz)
ΑA | 730 | 729.1
 | 1090 | 1057
 | 2390 | 2389
Φίλτρα Follow the leader feedback FLF- ΑπΟτελεσματα
  Απόκριση συχνότητας
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου

## Slide 26
Φίλτρα Follow the leader feedback FLF- ΑπΟτελεσματα
Φωνήεν | Ιδανική συχνότητα (Hz) | Πειραματική συχνότητα (Hz)
ER | 490 | 470.6
 | 1350 | 1322
 | 1690 | 1901
  Απόκριση συχνότητας
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου

## Slide 27
Οι τιμές των παθητικών στοιχείων που προέκυψαν από το MATLAB , τροποποιήθηκαν κατάλληλα για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
Γράμμα | Συχνότητα(Hz) | Q | R1(Ω) | R2(Ω) | C1(F) | C2(F)
AA | 730 | 22 | 700 k | 3 k | 1.6 μ | 14.1 p
 | 1090 | 21.8 | 316 k | 6.7 k | 1.56 μ | 7.3 p
 | 2390 | 38.3 | 845 k | 3.8 k | 668 n | 2.05 p
ER | 490 | 14.7 | 700 k | 7.5 k | 642 n | 31.3 p
 | 1350 | 27 | 316 k | 4.5 k | 225.3 n | 42.75 p
 | 1690 | 27.1 | 845 k | 7 k | 116.3 n | 12.91 p
Φίλτρα Sallen-Key τοπολογία - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

## Slide 28
Φωνήεν | Ιδανική συχνότητα (Hz) | Πειραματική συχνότητα (Hz)
ΑA | 730 | 444.4
 | 1090 | 1025
 | 2390 | 2200
Φίλτρα sallen-key - ΑπΟτελεσματα
  Απόκριση συχνότητας
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου

## Slide 29
Φωνήεν | Ιδανική συχνότητα (Hz) | Πειραματική συχνότητα (Hz)
ER | 490 | 470
 | 1350 | 1319
 | 1690 | 1640
Φίλτρα sallen-key - ΑπΟτελεσματα
  Απόκριση συχνότητας
  Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου

## Slide 30
Συμπεράσματα:
Έχουν σχεδιαστεί φίλτρα φωνητικών συχνοτήτων έκτης τάξης που μιμούνται το φίλτρο του ανθρώπινου φωνητικού σωλήνα, χρησιμοποιώντας OpAmps ως ενεργά στοιχεία.
H τοπολογία FLF φαίνεται να είχε καλύτερα αποτελέσματα από την τοπολογία Sallen-Key, αν και έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
Μελλοντική εργασία:
Χρήση άλλων τύπων ενεργών στοιχείων για περαιτέρω μείωση της πολυπλοκότητας του κυκλώματος.
Σχεδιασμός σε επίπεδου layout.
Συνδυασμός με νευρωνικά δίκτυα .
Συμπεράσματα και μελλοντικές εργασίες

## Slide 31
Σας ευχαριστώ !!!